## Slide 1: キャンパス WiFi (UTokyo WiFi) について
情報システム本部 玉造 潤史

## Slide 2: Hybrid授業でWiFiを活用する
UTokyo WiFi
WiFi を活用する際の問題
Hybrid授業を教室で受講するためのルール
  先生方がWiFiを使って講義する
  学生がWiFiを使って受講する
    問題が起こらないようにするにはどうするか
    問題が起こった時にどのように対処するか

## Slide 3: UTokyo WiFi
UTokyo Account を持っている構成員が利用できる学内WiFi
  電子ジャーナル、業務システムなども利用可
  UTokyo WiFi アカウントを取得してください
    https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/wifi.html
    本年度は s20xxxxx というアカウントです。
UTokyo WiFi
  全学共通のサービス
  基地局(AP)は、大学が整備 と 部局が整備 したものとがある

## Slide 4: WiFiを活用するときの問題
基地局(AP)の整備とクライアントの問題
  基地局の場所
    大学整備APと部局整備APのまとまった情報提供ができていない
  基地局の整備
    大学整備は教室定員50名あたり１AP
  WiFiトラブルシューティングの問題
    多くの原因はクライアントPCの振る舞いによる
      どのAPにつなぐ、APの接続切り替えをする… など
    オンラインでのトラブルシューティングが難しい
      対面でのサポート提供を検討しています

## Slide 5: Hybrid授業WiFiテスト@駒場
Hybrid授業を見据えて駒場の実教室でテストを実施
8月17日、19日
5号館2階524教室
  通常定員160名
  コロナ定員80名
様々なクライアント(Windows, macOS, chromebook, iPadなど80台)
様々な設定でZoom授業を実際に受講

## Slide 6: Hybrid授業を教室で受けるためのルール
1. 授業開始5分ぐらい前オンライン授業に接続する
2. 授業中は授業受講以外にはネットワークを利用しないように
3. アップデートに注意（第2水曜日）
4. WiFiルータテザリングは切る（特に2.4GHzに）
5. 5GHz帯が使える機器の使用をお勧めします
（マニュアルの仕様欄にIEEE802.11n,ac,axの記載があるものが望ましいです）
6. 調子が悪いときは機器のリブート、教室を移るを考えてください

## Slide 7: 議題
授業開始5分ぐらい前オンライン授業に接続する
  教室全員がZoom受講を開始後しばらくは通信が揺らぐ
  時間経過で安定する
  安定した受講のためには準備の時間が必要
Chart: 音声(bitrate,latency,jitter)とCPU利用率の時間変化
| 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 総計
分散 / Audio Bitrate | 0 | 1 | 0 | 0.1875 | 22.4375 | 46.0247 | 47.2893 | 64.0764 | 16.1684 | 73.8781 | 8.9796 | 36.8991 | 22.8999 | 23.609 | 17.8159 | 51.2222 | 15.3813 | 12.7236 | 6.6016 | 20.1633 | 21.5628 | 10.3333 | 9.3056 | 15.3257 | 13.4998 | 12.4019 | 9.9795 | 16.8601 | 15.9042 | 24.7968
分散 / Audio Latency | 0 | 0.25 | 3.5556 | 14 | 811.75 | 24879.0617 | 16676.562 | 22256.6389 | 48751.0663 | 41139.0582 | 12163.8304 | 25860.7326 | 34015.3806 | 30183.5351 | 16698.11 | 17142.6437 | 10787.0196 | 11667.0902 | 12598.2537 | 11279.7669 | 11067.6427 | 6771.4588 | 11088.3033 | 5332.8808 | 6634.3933 | 7332.4131 | 8819.0348 | 7642.1884 | 6385.088 | 12730.3523
分散 / Audio Jitter | 0 | 1 | 0.22222 | 3.6875 | 68.6875 | 926.6914 | 723.2893 | 11464 | 25786.4082 | 20095.0416 | 12466.5306 | 9464.0624 | 23066.2411 | 29996.4132 | 11923.7068 | 7800.7106 | 7063.7103 | 8072.8558 | 9006.602 | 4853.121 | 8419.5339 | 387.0366 | 456.88 | 371.9288 | 430.0664 | 348.4998 | 404.7553 | 343.3065 | 285.9548 | 5964.7738
分散 / Zoom Avg Cpu Usage | 784 | 702.25 | 800.6667 | 558.2222 | 457.8889 | 361.6735 | 413.1094 | 519.9844 | 333.09 | 315.8056 | 206.562 | 167.157 | 177.1983 | 327.12 | 326.5956 | 331.0872 | 348.1262 | 368.9248 | 329.8965 | 342.7604 | 320.5033 | 271.775 | 322.2915 | 289.8823 | 279.3753 | 280.9036 | 265.8416 | 274.7044 | 267.1589 | 317.2825
平均 / Audio Bitrate (kbps) | 157 | 164 | 165 | 163.25 | 167.25 | 171.5556 | 169.7273 | 172.5833 | 167.7857 | 161.7368 | 160.8571 | 167.0645 | 167.2703 | 168.4318 | 169.0204 | 169.6667 | 164.2787 | 162.6061 | 168.7945 | 162.7945 | 169.5479 | 168.9041 | 165.88 | 169.1948 | 167.6795 | 165.2692 | 168.9114 | 167.9747 | 167.7595 | 167.1116
平均 / Audio Latency (ms) | 9 | 8.5 | 11.3333 | 13 | 34.5 | 99.7778 | 85.2727 | 98.1667 | 127.9286 | 106.6842 | 76.75 | 88.0968 | 88.4324 | 78.6818 | 76.3673 | 76.7963 | 76.1148 | 79.5909 | 93.274 | 89.9863 | 87.7945 | 79.2192 | 78.5067 | 71.3636 | 74.6026 | 69.2949 | 69.5063 | 69.038 | 66.9747 | 78.3194
平均 / Audio Jitter (ms) | 8 | 7 | 8.3333 | 8.75 | 14.25 | 26.4444 | 26.2727 | 55 | 67.1429 | 55.1053 | 46.4286 | 41.2581 | 50.5946 | 50.3636 | 41.6122 | 39.7407 | 42.377 | 47.8485 | 59.0274 | 52.4247 | 50.4384 | 36.589 | 34.6 | 33.5974 | 35.4359 | 27.9872 | 28.5316 | 27.4177 | 26.7595 | 39.6256
平均 / Zoom Avg Cpu Usage (%) | 29 | 27.5 | 42 | 35.3333 | 45.6667 | 42.5714 | 45.125 | 48.375 | 45.1 | 47.8333 | 52.7273 | 49.5455 | 50.7273 | 49.2 | 47.2667 | 51.0606 | 49.7692 | 50.3488 | 47.1957 | 46.9783 | 44.413 | 42.087 | 45.4681 | 45.8936 | 45.1702 | 45.8936 | 46.3404 | 46.383 | 46.1064 | 46.7398

## Slide 8: 議題
2. 授業中は授業受講以外にはネットワークを利用しないように
  Zoomよりもの他の通信の方が突発的な通信
3. アップデートに注意（第2水曜日）
  Microsoftのセキュリティ更新、macOS,iOS,iPadOSの更新もほぼ同じタイミング
  非常に大きな通信を生じます。
  授業受講前にアップデートを実施する
4. WiFiルータテザリングは切る（特に2.4GHzに）
  教室内の電波帯域を取り合います。
  特に2.4GHz帯は実質3チャンネルしかありませんので利用できません。

## Slide 9: 議題
1.

## Slide 10: まとめ
Hybrid授業での

## Slide 11: Hybrid受講の教室について
Hybrid授業を実施する教室
  感染症対策
    三密対策された環境
      密度、密接（定員と配置）
      密閉（換気）
  電源設備
    受講する機器のための電源環境
  WiFi設備