## Slide 1: キャンパス WiFi (UTokyo WiFi) について
情報システム本部 玉造 潤史

## Slide 2: Hybrid授業でWiFiを活用する
UTokyo WiFiの利用
WiFi を活用する際の問題
Hybrid授業を教室で受けるためのWiFi利用ルール
  先生方がWiFiを使って講義する
  学生がWiFiを使って受講する
    問題が起こらないようにするにはどうするか
    問題が起こった時にどのように対処するか

## Slide 3: UTokyo WiFiの利用
UTokyo Account を持っている構成員が利用できる学内WiFi
  電子ジャーナル、業務システムなども利用可
  全学FWでセキュリティ対策を実施しています。
  UTokyo WiFi アカウントを取得してください
    https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/dics/ja/wifi.html
    本年度は s20xxxxx というアカウントです。
    現在情報セキュリティ教育を実施中です。受講をお願いします。学生も10月から開始です。
UTokyo WiFi
  全学共通のネットワークサービス
  基地局(AP)は、大学が整備（特に教室を中心に）したAP と 部局が整備したAPとがある

## Slide 4: WiFiを活用するときの問題
基地局(AP)の問題とクライアントの問題
  基地局の場所
    大学整備APと部局整備APのまとまった情報はない
  基地局の整備
    大学整備は教室定員50名あたり１AP
  WiFiトラブルシューティングの問題
    多くの問題はクライアント(PC)の振る舞いによる
      どのAPにつなぐ、APの接続切り替えをする… など
    オンラインでのトラブルシューティングが難しい
      対面でのサポート提供を検討しています

## Slide 5: Hybrid授業WiFiテスト@駒場
Hybrid授業を見据えて駒場キャンパスの実際の教室で通信テストを実施して知見を収集
8月17日、19日
5号館2階524教室
  通常定員160名
  コロナ定員80名
様々なクライアント(Windows, macOS, chromebook, iPadなど80台)
様々な設定でZoom授業を実際に受講

## Slide 6: Hybrid授業を教室で受けるためのWiFi利用ルール
1. 授業開始5分ぐらい前オンライン授業に接続する
2. 授業中は授業受講以外にはネットワークを利用しないように
3. アップデートに注意（第2水曜日）
4. WiFiルータテザリングは切る（特に2.4GHzに）
5. 5GHz帯が使える機器の使用をお勧めします
（マニュアルの仕様欄にIEEE802.11n,ac,axの記載があるものが望ましいです）
6. 調子が悪いときは機器の再起動、教室を移るを考えてください

## Slide 7: Hybrid授業を教室で受けるためのWiFi利用ルール（1）
1. 開始5分ぐらい前に オンライン授業に接続する
  Zoom受講を開始後しばらくは通信がゆらぐ
  時間経過で徐々にゆらぎは収束し安定する
  同様にアプリも安定する
  安定した受講のためには準備の時間が必要
Chart: 音声(bitrate,latency,jitter)とCPU利用率の時間変化
| 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 総計
分散 / Audio Bitrate | 0 | 1 | 0 | 0.1875 | 22.4375 | 46.0247 | 47.2893 | 64.0764 | 16.1684 | 73.8781 | 8.9796 | 36.8991 | 22.8999 | 23.609 | 17.8159 | 51.2222 | 15.3813 | 12.7236 | 6.6016 | 20.1633 | 21.5628 | 10.3333 | 9.3056 | 15.3257 | 13.4998 | 12.4019 | 9.9795 | 16.8601 | 15.9042 | 24.7968
分散 / Audio Latency | 0 | 0.25 | 3.5556 | 14 | 811.75 | 24879.0617 | 16676.562 | 22256.6389 | 48751.0663 | 41139.0582 | 12163.8304 | 25860.7326 | 34015.3806 | 30183.5351 | 16698.11 | 17142.6437 | 10787.0196 | 11667.0902 | 12598.2537 | 11279.7669 | 11067.6427 | 6771.4588 | 11088.3033 | 5332.8808 | 6634.3933 | 7332.4131 | 8819.0348 | 7642.1884 | 6385.088 | 12730.3523
分散 / Audio Jitter | 0 | 1 | 0.22222 | 3.6875 | 68.6875 | 926.6914 | 723.2893 | 11464 | 25786.4082 | 20095.0416 | 12466.5306 | 9464.0624 | 23066.2411 | 29996.4132 | 11923.7068 | 7800.7106 | 7063.7103 | 8072.8558 | 9006.602 | 4853.121 | 8419.5339 | 387.0366 | 456.88 | 371.9288 | 430.0664 | 348.4998 | 404.7553 | 343.3065 | 285.9548 | 5964.7738
分散 / Zoom Avg Cpu Usage | 784 | 702.25 | 800.6667 | 558.2222 | 457.8889 | 361.6735 | 413.1094 | 519.9844 | 333.09 | 315.8056 | 206.562 | 167.157 | 177.1983 | 327.12 | 326.5956 | 331.0872 | 348.1262 | 368.9248 | 329.8965 | 342.7604 | 320.5033 | 271.775 | 322.2915 | 289.8823 | 279.3753 | 280.9036 | 265.8416 | 274.7044 | 267.1589 | 317.2825
平均 / Audio Bitrate (kbps) | 157 | 164 | 165 | 163.25 | 167.25 | 171.5556 | 169.7273 | 172.5833 | 167.7857 | 161.7368 | 160.8571 | 167.0645 | 167.2703 | 168.4318 | 169.0204 | 169.6667 | 164.2787 | 162.6061 | 168.7945 | 162.7945 | 169.5479 | 168.9041 | 165.88 | 169.1948 | 167.6795 | 165.2692 | 168.9114 | 167.9747 | 167.7595 | 167.1116
平均 / Audio Latency (ms) | 9 | 8.5 | 11.3333 | 13 | 34.5 | 99.7778 | 85.2727 | 98.1667 | 127.9286 | 106.6842 | 76.75 | 88.0968 | 88.4324 | 78.6818 | 76.3673 | 76.7963 | 76.1148 | 79.5909 | 93.274 | 89.9863 | 87.7945 | 79.2192 | 78.5067 | 71.3636 | 74.6026 | 69.2949 | 69.5063 | 69.038 | 66.9747 | 78.3194
平均 / Audio Jitter (ms) | 8 | 7 | 8.3333 | 8.75 | 14.25 | 26.4444 | 26.2727 | 55 | 67.1429 | 55.1053 | 46.4286 | 41.2581 | 50.5946 | 50.3636 | 41.6122 | 39.7407 | 42.377 | 47.8485 | 59.0274 | 52.4247 | 50.4384 | 36.589 | 34.6 | 33.5974 | 35.4359 | 27.9872 | 28.5316 | 27.4177 | 26.7595 | 39.6256
平均 / Zoom Avg Cpu Usage (%) | 29 | 27.5 | 42 | 35.3333 | 45.6667 | 42.5714 | 45.125 | 48.375 | 45.1 | 47.8333 | 52.7273 | 49.5455 | 50.7273 | 49.2 | 47.2667 | 51.0606 | 49.7692 | 50.3488 | 47.1957 | 46.9783 | 44.413 | 42.087 | 45.4681 | 45.8936 | 45.1702 | 45.8936 | 46.3404 | 46.383 | 46.1064 | 46.7398

## Slide 8: Hybrid授業を教室で受けるためのルール（2）
2. 授業中は授業受講以外にはネットワークを利用しないように
  Zoomの持続的な通信に他の突発的な通信が影響する
3. アップデートに注意（第2水曜日）
  Microsoftのセキュリティ更新、macOS,iOS,iPadOSの更新もほぼ同じタイミング
  非常に大きな通信を生じます。
  授業受講前にアップデートを実施してください。
4. WiFiルータ、スマホテザリングは切る（特に2.4GHzに）
  教室内のWiFi電波帯域を取り合います。
  特に2.4GHz帯は実質3チャンネルしかありませんので利用できません。

## Slide 9: Hybrid授業を教室で受けるためのWiFi利用ルール（3）
5. 5GHz帯が使える機器の使用をお勧めします
  マニュアルの仕様欄にIEEE802.11n,ac,axの記載があるものが望ましいです
  IEEE802.11b,a,g などの古い機器は使用しないことが望ましいです。
6. 調子が悪いときは機器のリブート、教室を移るを考えてください
  クライアントがWiFiの状態を覚えてしまうとzoomの接続をやり直しても通信が回復しません。
  再起動や移動は時間がかかりますが、結果的には早く授業に参加できることになることも多いです。

## Slide 10: まとめ
Hybrid授業でのWiFi活用
  学生のWiFi利用への考慮をお願いします
  「Hybrid授業を教室で受けるためのWiFi利用ルール」をお役立てください。
「繋がらない」、「安定して受講できない」といった場合のトラブルシューティングは大変です。
    情報提供しますので連携して実施
  情報セキュリティ教育（教員は9月18日まで（延長モード））の受講をお願いします。

## Slide 11: Hybrid授業の教室について
Hybrid授業を実施する教室の準備
  感染症対策
    三密対策された環境
      密度、密接（定員と配置）
      密閉（換気）
  電源設備
    受講する機器のための電源環境
  WiFi設備

## Slide 12: 画面共有と通信のゆらぎ
画面共有で変化の激しいコンテンツを送ると通信がゆらぐ
  300kbpsから800kbpsに急速に通信量が増加したところ大きくゆらぐ
音声やアプリへの影響はそこまで大きくは見えません。
データダイエットは安定したオンライン授業のためにも大事
Chart: 画面共有(bitrate)と音声(bitrate)とCPU利用率の時間変化
| 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 総計
分散 / Audio Bitrate | 0 | 1 | 0 | 0.1875 | 22.4375 | 46.0247 | 47.2893 | 64.0764 | 16.1684 | 73.8781 | 8.9796 | 36.8991 | 22.8999 | 23.609 | 17.8159 | 51.2222 | 15.3813 | 12.7236 | 6.6016 | 20.1633 | 21.5628 | 10.3333 | 9.3056 | 15.3257 | 13.4998 | 12.4019 | 9.9795 | 16.8601 | 15.9042 | 24.7968
分散 / Screen Sharing Bitrate | 0 | 1936 | 298.6667 | 66.5 | 5477.4844 | 7280 | 7235.719 | 8935.0764 | 48.6378 | 72.4598 | 1372.9082 | 461.3428 | 1211.7122 | 1020.9941 | 724.4065 | 1883.5809 | 5617.6139 | 18159.3086 | 80881.635 | 86442.262 | 43828.6368 | 103302.3855 | 42615.6566 | 7933.6976 | 7864.0688 | 438.2318 | 124.3051 | 73.5062 | 14.8674 | 69386.1265
分散 / Zoom Avg Cpu Usage | 784 | 702.25 | 800.6667 | 558.2222 | 457.8889 | 361.6735 | 413.1094 | 519.9844 | 333.09 | 315.8056 | 206.562 | 167.157 | 177.1983 | 327.12 | 326.5956 | 331.0872 | 348.1262 | 368.9248 | 329.8965 | 342.7604 | 320.5033 | 271.775 | 322.2915 | 289.8823 | 279.3753 | 280.9036 | 265.8416 | 274.7044 | 267.1589 | 317.2825
平均 / Audio Bitrate (kbps) | 157 | 164 | 165 | 163.25 | 167.25 | 171.5556 | 169.7273 | 172.5833 | 167.7857 | 161.7368 | 160.8571 | 167.0645 | 167.2703 | 168.4318 | 169.0204 | 169.6667 | 164.2787 | 162.6061 | 168.7945 | 162.7945 | 169.5479 | 168.9041 | 165.88 | 169.1948 | 167.6795 | 165.2692 | 168.9114 | 167.9747 | 167.7595 | 167.1116
平均 / Screen Sharing Bitrate (10kbps) | 96 | 143 | 350 | 132 | 276.375 | 263 | 288.0909 | 350.5833 | 57.9286 | 79.5263 | 222.1429 | 170.9688 | 196.3056 | 269.4884 | 196.617 | 197.451 | 381.8448 | 550.0625 | 788.2464 | 704.3714 | 508.971 | 590.5857 | 410.3056 | 271.2432 | 267.2297 | 124.1867 | 102.7179 | 88.4872 | 78.3462 | 322.7598
平均 / Zoom Avg Cpu Usage (%) | 29 | 27.5 | 42 | 35.3333 | 45.6667 | 42.5714 | 45.125 | 48.375 | 45.1 | 47.8333 | 52.7273 | 49.5455 | 50.7273 | 49.2 | 47.2667 | 51.0606 | 49.7692 | 50.3488 | 47.1957 | 46.9783 | 44.413 | 42.087 | 45.4681 | 45.8936 | 45.1702 | 45.8936 | 46.3404 | 46.383 | 46.1064 | 46.7398